## Slide 1
四层体系、32项构型要素与九类船舶动力构型
任务约束定义边界｜构型要素组合生成方案｜安全准入与功能聚类形成九类主拓扑
第一层｜能源组合 E
8项
能量从哪里来
液体燃料
气体燃料
甲醇
氨
直接氢
电能
核能
多能源
第二层｜转换装置 C
6项
能源如何转化
内燃机
低温燃料电池
高温燃料电池
重整/裂解
燃料电池
电池
核热/电转换
第三层｜推进拓扑 T
8项
功率如何传递
机械直驱
轴带电机
串联电推
并联混合
串并联
综合电力
分布式推进
岸电增强
第四层｜辅助与风险控制 A
10项
如何增强性能与控制风险
储能
岸电
风助
余热
碳捕集
排放后处理
冗余
应急返港
模块化升级
AI管理
8
6
8
10
+
+
+
=
32项构型要素
18项
船型—航线—任务因素
四层
32项要素
要素组合 E × C × T + A
前三层理论组合：8×6×8＝384种基础组合
第四层为可多选增强模块，不直接增加主构型类别
物理兼容
筛选
法规与
安全准入
功率路径
归并
任务场景
聚类
九类
典型构型
筛选与归并
三项原则
1
能源—装置必须匹配
2
安全风险不可由经济性补偿
3
燃料不同但主功率路径相同的方案归为同类
九类船舶动力构型（主拓扑）
Ⅰ 单燃料机械直驱
Ⅱ 双燃料灵活机械推进
Ⅲ 发动机—轴带电机混合
Ⅳ 内燃机—电池并联混合
Ⅴ 发动机发电—综合电推
Ⅵ 燃料电池—电池混合
Ⅶ 纯电池—岸电
Ⅷ 多能源综合电力
Ⅸ 核能综合推进
燃料
内燃机
轴系
螺旋桨
主/备燃料
+
双燃料机
轴系
螺旋桨
燃料
+
主机+轴带电机
船网/电池
螺旋桨
燃料＋电池
+
+
内燃机 ∥ 电机
共同轴系
螺旋桨
燃料
发电机组
公共母线
推进电机
氢/衍生燃料
+
燃料电池＋电池
直流母线
推进电机
岸电
充/换电
电池
推进电机
多能源
+
+
发动机＋燃料电池＋电池
多母线/分区
多推进器
核燃料
−
反应堆＋热/电转换
蒸汽/电力母线
推进器
九类主构型 ＋ 燃料子路线 ＋ 辅助功能标签 ＋ 容量参数 ＝
具体动力系统方案